## Slide 1
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ · РЦК
АО «Тест-завод»
Поток: Тестовый поток
РЦК · 2026-09-06T19:26:53
каналы потока: высота столбца — время операции в потоке, красный — главное узкое место
Notes: источник: карточка проекта

## Slide 2
ДИАГНОСТИКА
Проблема: узкое место потока
Процесс фасовки на одном выбойном аппарате (фасовка в м…
Главное узкое место
38,68 %
Доля во ВПП
подтверждено
Статус
9
Операций в разборе
Ранжирование узких мест
1. Процесс фасовки на одном выбойном аппарате (фасовка в мешок 30 кг)
2. Процесс грануляции (накопительный бункер пресов → подача ПФ в СКТ → термообработка → КДВ → грануляция → охлаждение → измельчение → просеивание → взвешивание)
3. Процесс дозирования (дозирование растительного сырья → дробление → смешивание сырья)
Notes: источник: прогон № 2 (uzkie_mesta, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 3
ДИАГНОСТИКА
Показатели потока
2,00
Такт, мин/шт
7 004,19
ВПП, мин
4,19
Время цикла ΣТц, мин
48,00
Выработка, шт/чел
• Узкое место по расчёту: «Оп2» (Тц 1,50 мин)
• Потенциал сокращения ВПП: до 7 000,00 мин
• Операторов по норме: 2,09
OEE оборудования
0,704167
OEE
0,777083
Доступность A
0,938338
Производительность P
0,965714
Качество Q
Notes: источник: прогон № 1 (potok_calc, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 6 (oee, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 4
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГОН
Симуляция «что если»
Узкое место переехало: «Оп2» → «Оп3»
Выпуск за горизонт, шт
240 → 240 (+0)
ВПП, мин
7 000,00 → 7 000,00 (+0,00)
НЗП среднее, шт
3 500,0 → 3 500,0 (+0,0)
серая полоса — «до», терракота — «после»
Модельный прогноз, не замер.
Notes: источник: прогон № 3 (simulation, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 4 (simulation, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия
10
Мероприятий
2 / 3 / 5
Класс A / B / C
21,00
Σ ΔВПП, п.п.
0,00
Σ ΔЭЭ, руб/год
Приоритетные мероприятия
1. Анализ эффективности оборудования (OEE) — 2026-09-06 — 2026-09-20, ВПП 36,7 % (−2,0 п.п.), ΔЭЭ не посчитан, класс A
2. Учёт простоёв в журнале + почасовой ПА (ручной старт) — 2026-09-06 — 2026-09-20, ВПП 37,7 % (−1,0 п.п.), ΔЭЭ не посчитан, класс A
3. Визуальное управление — 2026-09-06 — 2026-09-20, ВПП 37,45 % (−1,25 п.п.), ΔЭЭ не посчитан, класс B
Узкое место: участок «фасовка», ВПП 38,7 %
Notes: источник: прогон № 7 (meropriyatiya, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 6
ЭФФЕКТ ПРОЕКТА
Экономический эффект
Реальный ЭЭ, руб/год
23 757 960,67
Потенциальный ЭЭ, руб/год
0,00
Высвобождение ДС, руб
0,00
Налоги за 3 года, руб
20 559 417,72
• контекст прогона расходится с карточкой проекта — цифры относятся к входу прогона
Суммы — из прогона ЭЭ-калькулятора, без пересчёта.
Notes: источник: прогон № 5 (ee, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 7
ЦЕЛИ И ХОД РАБОТ
План и статус
Цели SMART
• Выработка · 10,00 → 12,00 шт/чел · срок: 2026-12-31
Статус по протоколу закрытия
22 / 21
баллов из порога
порог пройден — целевой уровень достигнут
Notes: источник: прогон № 8 (smart, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 9 (protokol, 2026-09-06T19:26:53)

## Slide 8
Выводы
• Главное узкое место потока — «Процесс фасовки на одном выбойном аппарате (фасовка в мешок 30 кг)», доля во времени производственного потока — 38,68 %.
• Показатели потока: такт 2 мин/шт, время производственного потока 7 004,19 мин.
• Сценарный прогон: выпуск 240 → 240 шт (0 шт; модельный прогноз, не замер).
• План: 10 мероприятий, суммарный ожидаемый эффект 0 руб/год.
• Экономический эффект проекта — 23 757 960,67 руб/год.
Спасибо за внимание
Notes: источник: прогон № 2 (uzkie_mesta, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 1 (potok_calc, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 6 (oee, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 3 (simulation, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 4 (simulation, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 7 (meropriyatiya, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 5 (ee, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 8 (smart, 2026-09-06T19:26:53)
источник: прогон № 9 (protokol, 2026-09-06T19:26:53)